## Slide 1: LUZ ESTUTURADA
Geração de luz estruturada com uso de moduladores espaciais de luz
04
05
06
Setup e GUI
Resultados exprimentais
Conclusão e trabalhos futuros
Conteudo
01
02
03
Introduçao
Motivaçao e objetivos
Tecnicas de modelaçao de luz
Projeto de licenciatura em Física
22 de julho 2024
Autor:
Mohamed Haddadi
Orientador:
Gil Fernandes

## Slide 2: Conteúdo 03 01 04 02 05
Luz estruturada
Técnicas de modelação de luz
Setup e interface gráfica
Resultados exprimentais
Conclusão e trabalhos futuros

## Slide 3: Luz estruturada
Surgimento
Luz struturada
Interesse desde 1992
Iniciou-se com Hologramas de filmes fotográficos
Mais tarde, substituíu-se por moduladores de fase de cristal líquido.
Manipulação do perfil de intensidade espacial, polarização ou fase da luz.
Moduladores espaciais de luz (SLMs) solidificaram o seu papel na exploração dessas propriedades.
Frente de fase helicoidal que faz a luz girar ao redor do seu eixo.
Pode ser explorado em: interação luz–matéria, microscopia, comunicações óticas.
Momento angular orbital (OAM)
01
Multiplexaçao
encodign
Permite a transmissão de múltiplos canais ortogonais de informação, aumentando significativamente a capacidade de transmissão de dados.
A luz é codificada com diferentes valores de OAM, permitindo a transmissão simultânea de múltiplos canais no mesmo guia de onda ou canal de espaço livre.
Utiliza N estados distintos de OAM para codificar N símbolos ("0", "1", ..., "N-1").
Uma sequência de estados de OAM é gerada, com cada estado transmitido em um intervalo de tempo diferente.
No recetor, a informação é decodificada identificando o estado de OAM recebido em cada ponto temporal.
Encoding

## Slide 4: Uso de OAM nas comunicações óticas
Permite a transmissão de múltiplos canais ortogonais, aumentando significativamente a capacidade de transmissão de dados.
Multiplexação
Utiliza N estados distintos de OAM para codificar N símbolos ("0", "1", ..., "N-1").
Encoding

## Slide 5: Tipos de feixes
Gaussianos
Laguerre-Gaussianos (L-G)
Hermite-Gaussianos (H-G)
Bessel-Gaussianos (B-G)
Tecnicas de manipulação de luz
03
Em Fibras oticas
Axícones
Lentes cilíndricas
Placas de fase em espiral
Placas-Q
Moduladores espaciais de luz
Em espaço livre
Chiral-long-period-fiber-grating
Long-period-fiber-grating
Em Fibras óticas
Existem vários tipos de feixes que podem transportar OAM
Long-period-fiber-grating
Chiral-long-period-fiber-grating

## Slide 6: Técnicas de manipulação de luz
Long-period-fiber-grating
Chiral-long-period-fiber-grating
02
Em Fibras óticas
Em espaço livre
Axícones
Lentes cilíndricas
Placas de fase em espiral
Placas-Q
Moduladores espaciais de luz

## Slide 7: Setup experimental e GUI
Moduladores espaciais de luz
04
Ajusta dinamicamente a fase, amplitude ou polarização do feixe de luz incidente, utiliza uma matriz (máscara de fase) de pixels para manipular a luz de maneira precisa e programável.
Setup experimental e Interface Gráfica do Utilizador (GUI)
03
Setup
1 - SLM, 2 - Collimator, 3- DFB, 4 - LBP, 5- Breadboard, 6- Beam splitter, 7 - Polarization controller.

## Slide 8: Setup experimental e Interface Gráfica do Utilizador (GUI)
03
Setup
Resultados exprimentais
05
1 - SLM, 2 - Colimador, 3- DFB, 4 - LBP, 5- Breadboard, 6- Beam splitter, 7 – Controlador de polarização.

## Slide 9: Setup experimental e Interface Gráfica do Utilizador (GUI)
03
Setup
GUI
Resultados exprimentais
05
1 - SLM, 2 - Collimator, 3- DFB, 4 - LBP, 5- Breadboard, 6- Beam splitter, 7 - Polarization controller.
Implementada em MATLAB, permite carregar máscaras de fase no SLM, ler o LBP e simular a propagação feixes de luz.

## Slide 10: Resultados exprimentais
Porém, ao ajustar cuidadosamente os parametros geométricos das máscaras de fase conseguiu-se gerar com sucesso feixes Laguerre-Gaussianos.
Obtiveram-se resultados distorcidos, nomeadamente nos aneis de intensidade de feixes com OAM.
04
Feixes Laguerre-Gaussianos

## Slide 11
Feixes Hermite-Gaussianos

## Slide 12
Feixes Bessel-Gaussianos

## Slide 13
Desafios na Geração Precisa de Feixes com OAM:
Curvaturas residuais na tela do SLM
Respostas não uniformes dos pixels do SLM
Componentes Gaussianos indesejados devido à refletividade
Máscaras de fase bifurcadas

## Slide 14
Feixes com OAM acoplado

## Slide 15: Conclusão e trabalhos futuros
05
Gerchberg–Saxton algorithm
Feixes Airy
Testes de resiliência
Estudou-se vários tipos de luz estruturada utilizando SLM, nomeadamente L-G, H-G e B-G, assim como a sua capacidade de acoplar OAM.
Implementaram-se máscaras de fase bifurcadas para melhorar a pureza dos feixes.
Desenvolveu-se um setup experimental com SLM para geração controlada de feixes.
Criou-se uma GUI em MATLAB para facilitar o controle e a aplicação de máscaras de fase.
Algoritmo Gerchberg–Saxton

## Slide 16: Conclusão e trabalhos futuros
05
Algoritmo Gerchberg–Saxton
Feixes Airy
Testes de resiliência

## Slide 17
Obrigado pela atenção!